## Slide 1
基于双通道时序信号的 两阶段管道泄漏检测 与定位方法
天津大学 2026 届本科生毕业设计答辩
答辩人：孟达
学 院：建筑工程学院
专 业：船舶与海洋工程
学 号：3022205024
导 师：顾鹏 讲师

## Slide 2
汇报大纲
01
研究背景与意义
管道泄漏检测的工程需求与技术挑战
02
研究现状与问题提出
传统方法 → 机器学习 → 深度学习 → 本文切入点
03
数据与任务设计
管道原理、数据集构建、两阶段任务拆分
04
模型设计
一维 CNN 主干网络、Conformer 结构、训练策略
05
实验结果与分析
分类与回归结果、基线与消融实验、误差分析
06
总结与展望
主要贡献、不足与后续改进方向
2/20

## Slide 3
研究背景与意义
Research Background
● 管道输送系统广泛应用于能源、化工与市政基础设施
● 泄漏造成介质损失、环境污染、火灾爆炸等次生灾害
● 传统人工巡检难满足连续监测与快速定位需求
● 急需基于传感信号的自动泄漏识别与定位方法
复杂噪声
工况多变， 背景噪声干扰大
长时序信号
采样率 25600 Hz 5秒含 128000 点
微小泄漏
非突发泄漏信号 微弱，难区分
精确定位
传统方法依赖 传播速度标定
核心思路 从原始双通道 波形信号中 端到端学习 泄漏特征
3/20

## Slide 4
国内外研究现状
从传统物理模型到深度时序建模的方法演进
传统物理模型方法
声波法：利用传播时间差
负压波法：压力瞬态检测
流量平衡法：进出口比对
├ 物理解释性强
└ 依赖阈值、抗噪差
机器学习方法
SVM / KNN / 随机森林
手工特征 + 分类器组合
时域统计 + 频域能量
├ 可自动学习判别边界
└ 特征设计依赖经验
深度学习方法
1D-CNN：局部波形特征
Transformer：长程依赖
Conformer：卷积+注意力
├ 端到端减少人工设计
└ 需充分数据与防泄漏划分
▸ 发展趋势：从物理模型驱动 → 数据驱动，从人工特征 → 端到端表示学习，从单一任务 → 多任务协同
① 传统方法：特征设计依赖人工，泛化能力有限，定位精度不足
② 现有深度方法：大多单任务处理，分类与回归目标差异未被充分利用
③ 本文切入点：两阶段先分类后定位 + 1D-CNN/Conformer 结构对比 + 多层级评测
4/20

## Slide 5
研究问题与本文工作
Research Problem & Contributions
核心问题：如何利用双通道长时序传感信号，在减少人工特征设计的前提下，实现管道泄漏状态识别与泄漏距离估计？
数据层面
原始 CSV → 固定窗口切分 → 文件级划分避免信息泄漏
任务层面
Stage2 分类：状态识别 Stage1 回归：距离估计
模型层面
1D CNN 基础模型 + Conformer 结构对比
① 构建了原始 CSV 信号 → 固定窗口训练样本的自动化处理流程，采用文件级划分避免数据泄漏
② 建立两阶段学习框架：Stage2 分类（单通道 5分类）+ Stage1 回归（双通道距离估计）
③ 实现 1D CNN 基础模型（4层带步长卷积）+ Conformer 结构（卷积+自注意力混合）
④ 搭建统一训练框架，补充传统 ML 基线、通道消融和结构对比实验，多层级评测
5/20

## Slide 6
管道泄漏探测原理与信号特征
Pipeline Leak Detection Principle
● 泄漏点流体喷射 → 湍流、压力脉动、管壁振动
● 扰动沿管壁和流体传播 → 左右传感器接收响应差异
● 泄漏点距传感器越近 → 幅值衰减越小、响应越早
● 左右通道幅值差异、相位偏移 → 距离估计物理依据
信号关键特征
• 采样率 25,600 Hz × 5 s = 128,000 点/通道
• 非平稳性：泄漏扰动随工况变化，片段间差异大
• 双通道互补：单侧信号难区分「距离近」与「强度大」
• 多尺度模式：局部冲击 + 持续能量变化 + 周期性振荡
① 实验台采集 → 左右通道 CSV 文件
② 固定窗口切分（5 s 非重叠）
③ 逐段标准化 (z-score)
④ 文件级划分 → 训练/验证/测试集
⑤ 分类：左右独立单通道样本
⑥ 回归：同窗口双通道配对样本
6/20

## Slide 7
数据集构建与任务拆分
Dataset & Task Design
数据集统计 Stage2: 11,704 样本 | Stage1: 3,737 配对样本
Stage2 分类任务
输入：单通道分段信号 (1 × 128,000)
输出：五类标签（正常 + 多类泄漏形态）
损失函数：交叉熵损失 (Cross-Entropy)
评价指标：Accuracy、Macro-F1、混淆矩阵
评测层级：片段级 + 文件级聚合
训练/验证/测试：7,940 / 2,464 / 1,300
Stage1 回归任务
输入：左右双通道配对 (2 × 128,000)
输出：泄漏距离（连续数值，单位 m）
损失函数：Smooth L1 损失
评价指标：MAE、RMSE、容差命中率、Bias
评测层级：片段级 + 文件级 + 按距离档位
训练/验证/测试：2,532 / 758 / 447
⚡ 关键设计：文件级划分 — 同文件的全部片段只属于一个数据子集，避免相邻片段泄漏到训练/测试集导致指标虚高
7/20

## Slide 8
两阶段检测框架总体流程
Two-Stage Detection Pipeline
原始双通道 CSV 信号
固定窗口切分 逐段标准化
Stage2 分类 单通道输入
是否泄漏?
Stage1 回归 双通道输入
距离估计 结果输出
→
→
→
否 → 输出类别
↓ 是
设计理由：
① 状态识别与距离估计共享同一信号来源，但学习目标不同（离散判别 vs 连续回归）
② 正常样本只有分类意义，无距离标签 → 两阶段拆分避免标签语义混杂
③ 工程优势：Stage2 常驻监测 → 仅泄漏时触发 Stage1 → 减少无效计算
④ 模块化：两阶段可分别优化、独立更新、设置不同报警阈值
8/20

## Slide 9
一维卷积特征提取网络 (1D-CNN Backbone)
1D CNN Architecture
网络结构：4 级卷积逐步降采样 → 全局平均池化 → 全连接任务头
Conv1
C=32, K=15, S=4
128000 → 32000
局部波形 细节提取
▼
Conv2
C=64, K=9, S=4
32000 → 8000
中层特征 模式组合
▼
Conv3
C=128, K=7, S=4
8000 → 2000
时域压缩 感受野扩大
▼
Conv4
C=256, K=5, S=4
2000 → 500
高级语义 全局表示
▼
Pool+FC
AdaptiveAvgPool
500 → 256 → 输出
→ 分类/回归
● 每层 = Conv1d + BatchNorm + GELU + Conv1d + BatchNorm + GELU
● 步长 4 逐步降采样：时序长度每次缩至 1/4，感受野逐层扩大
● GELU 激活函数：相比 ReLU，负值区域保留信息，非线性更平滑
● 全局平均池化：减少参数量，降低过拟合风险
9/20

## Slide 10
Conformer 时序建模结构
Conformer: CNN + Self-Attention Hybrid
Conformer 编码块结构
① 卷积前端降采样（同 CNN，128000 → 500）
② 映射到隐空间 (d_model) + 位置编码
③ 堆叠 N 个 Conformer 编码层：
├ 前馈网络 (FFN) — 逐位置非线性变换
├ 多头自注意力 (MHSA) — 全局依赖建模
├ 卷积模块 (Conv) — 局部时序模式
└ 残差连接 + LayerNorm — 稳定训练
④ 全局池化 → 任务头（同 CNN）
CNN vs Conformer 对比
1D CNN
✓ 局部卷积建模
✓ 训练稳定、参数量可控
✓ 梯度传播顺畅
✗ 感受野受层数限制
✗ 长程依赖建模弱
Conformer
✓ 局部 + 全局建模
✓ 多头注意力多视角
✓ 分类任务提升显著
✗ 计算复杂度更高
✗ 回归未见一致收益
⚡ 关键设计：注意力仅在降采样后的特征序列上计算 原始 128000 点 → 卷积前端压缩 → ~500 长度 → 注意力 避免 O(L²) 复杂度，兼顾计算可行性与长程建模
10/20

## Slide 11
训练策略与正则化
Training Strategy & Regularization
优化器
AdamW (lr_cnn=0.001, lr_conf=0.0005) 解耦权重衰减 wd=1e-4
学习率调度
余弦退火 (Cosine Annealing) η_t = η_min + ½(η_max-η_min)(1+cos(tπ/T)) 平滑衰减，减少震荡
早停机制
Patience = 8 epochs 监控验证集指标 分类→Acc, 回归→MAE 恢复到最优模型
正则化
权重衰减 L2 (λ=0.0001) 梯度裁剪 max_norm=1.0 批归一化隐式正则 逐段标准化消除幅值差异
训练流程：配置加载 → 数据加载 → 模型创建 → Epoch 循环 → [前向 → 损失 → 反向 → 梯度裁剪 → 参数更新] → 验证评估 → 早停判断 → 测试集评测
重要保障措施
● 随机种子固定 (seed=42)：保证数据划分和初始化可复现
● 文件级划分：同一原始文件的片段全部归入同一数据子集
● 分类以验证集 Accuracy 选模型，回归以验证集 MAE 选模型
● 统一框架：配置文件区分任务类型，训练器代码完全复用
11/20

## Slide 12
实验评价体系
Evaluation Framework
Stage2 分类指标
• Accuracy = N_correct / N_total
• Macro-F1：各类别 F1 等权平均，反映少数类识别
• 混淆矩阵：展示类别间误分类模式
• 评测层级：片段级（单窗口判别）+ 文件级（聚合判断）
Stage1 回归指标
• MAE = Σ|d_i - d̂_i| / N （平均绝对误差）
• RMSE = √(Σ(d_i - d̂_i)²/N) （对大误差敏感）
• Bias = mean(d̂_i - d_i) （系统偏差方向）
• 容差命中率：|d̂_i - d_i| ≤ τ 的样本占比
多层级评测设计
片段级评测
模型对单个 5 s 窗口的直接判断能力 反映局部观测条件下的即时表现
文件级评测
同文件多片段聚合后判断 更接近工程中连续采集的综合决策
按距离档位拆分
不同距离位置的误差分别报告 避免总体均值掩盖局部困难
物理误差分析
Bias、P95、容差命中率、R² 判断是否存在系统性偏差或大误差
实验矩阵：主模型 × 2（CNN / Conformer）| 任务 × 2（分类 / 回归）| 基线 × 3（SVM / KNN / 决策树）| 消融 × 2（通道 / 损失函数）
传统基线：时域统计特征 + 频域能量特征 → SVM / KNN / 决策树
12/20

## Slide 13
Stage2 分类实验结果
Classification Results (5-class)
一维 CNN 分类结果
评测层级
Accuracy
Macro-F1
片段级
0.9415
0.9180
文件级
0.9783
0.9836
混淆矩阵分析
● 类别 4：识别最稳定，测试集全部正确
● 类别 1 ↔ 3：31 个片段混淆（局部波形相似）
● 类别 2 → 0/1：15 + 27 个片段误判
● 文件级聚合后：46 个文件中仅 1 个类别 2 误判
传统基线对比
方法
片段Acc
片段F1
文件Acc
文件F1
1D CNN
0.9415
0.9180
0.9783
0.9836
SVM
0.9300
0.9046
1.0000
1.0000
KNN
0.9277
0.9155
0.9783
0.9751
决策树
0.8738
0.8309
0.9565
0.9600
💡 关键发现：
① CNN 片段级优于传统方法，端到端学习
对单片段判别有收益
② 文件级 SVM 达 1.000，说明文件级可分性强
③ 分类数据中统计特征已含明显判别信息
13/20

## Slide 14
Stage2 CNN vs Conformer 分类对比
Architecture Comparison for Classification
一维 CNN vs Conformer — Stage2 五分类结果对比
模型
片段级 Acc
片段级 Macro-F1
文件级 Acc
文件级 Macro-F1
1D CNN
0.9415
0.9180
0.9783
0.9836
Conformer
0.9900 ▲
0.9883 ▲
1.0000 ▲
1.0000 ▲
Conformer 片段级 Accuracy 提升: 0.9415 → 0.9900 (+5.2%)
Conformer 片段级 Macro-F1 提升: 0.9180 → 0.9883 (+7.7%)
文件级 Accuracy 和 Macro-F1 均达到 100%
分析
● 自注意力机制有效捕获长程上下文 → 多个片段互相印证，减少局部噪声干扰
● 卷积模块保留局部波形建模 → 短时冲击和局部振荡不被遗漏
● 注意力在 CNN 降采样后计算 → 计算可行（~500 长度而非 128000）
● Conformer 训练对超参数更敏感（学习率 0.0005 vs CNN 0.001）
14/20

## Slide 15
Stage1 距离回归实验结果
Distance Regression Results
一维 CNN 回归结果
评测层级
MAE (m)
RMSE (m)
片段级
1.90
2.43
文件级
2.46
2.94
物理误差分析
中位绝对误差: 1.45 m | P95 误差: 4.99 m
最大绝对误差: 6.86 m | R² = 0.54
Bias (有符号偏差): +0.45 m (整体偏正)
误差 ≤ 1.0 m: 35% | 误差 ≤ 2.0 m: 66%
按距离档位误差分布
距离 (m)
-3
-1
0
+1
+3
+5
+6
+7
样本数
118
23
69
46
53
46
46
46
MAE
2.83
4.85
0.67
2.14
2.44
1.24
0.61
0.95
≤1m%
13%
0%
74%
9%
8%
37%
85%
61%
关键发现
● 0 m 和 +6 m 定位较好（误差 ≤1 m 超 74%）
● -1 m 误差最大：仅 23 个样本，模型学习不充分
● 两端距离向中间压缩（回归到均值现象）
● 文件级 MAE > 片段级：简单平均不改善回归
● R²=0.54：已学到距离信息，但精度仍有限
15/20

## Slide 16
Stage1 基线对比与消融实验
Baselines Comparison & Ablation Study
传统基线对比
方法
片段MAE
片段RMSE
≤1.0m%
1D CNN
1.90
2.43
35%
SVM
1.51 ★
1.91 ★
46%
KNN
1.76
2.29
44%
决策树
2.44
2.97
34%
通道消融实验
设置
片段MAE
片段RMSE
≤1.0m%
双通道（默认）
1.90
2.43
35%
单通道
3.88 ✗
4.75 ✗
17%
CNN vs Conformer 回归对比
模型
片段MAE
片段RMSE
文件MAE
文件RMSE
1D CNN
1.90
2.43
2.46
2.94
Conformer
1.95
2.63
2.51
3.10
→ Conformer 回归未超 CNN！
核心结论
① SVM 在当前回归任务上表现最强
→ 手工时频特征 + 核方法仍具竞争力
② 单通道 MAE 从 1.90 → 3.88 (+104%)
→ 双通道差异是定位的关键信息来源
③ Conformer 回归未优于 CNN
→ 距离回归对细粒度差异敏感
→ 强全局建模可能平滑局部关键差异
④ 回归任务仍是后续优化的重点方向
16/20

## Slide 17
实验结果总览
Overall Results Summary
任务
模型
片段主指标
文件主指标
状态
Stage2 分类
1D CNN
Acc 0.9415 F1 0.9180
Acc 0.9783 F1 0.9836
✓ 良好
Stage2 分类
Conformer
Acc 0.9900 F1 0.9883
Acc 1.0000 F1 1.0000
★ 最优
Stage2 分类
SVM基线
Acc 0.9300 F1 0.9046
Acc 1.0000 F1 1.0000
✓ 强基线
Stage1 回归
1D CNN
MAE 1.90 RMSE 2.43
MAE 2.46 RMSE 2.94
△ 可接受
Stage1 回归
SVM基线
MAE 1.51 RMSE 1.91
MAE 1.83 RMSE 2.20
★ 最优
Stage1 回归
Conformer
MAE 1.95 RMSE 2.63
MAE 2.51 RMSE 3.10
未超越CNN
结论：① 分类任务已达到工程可用水平（文件级 Acc ≥ 97.8%） ② 距离回归验证了可行性但精度待提升（MAE 1.9 m）
③ 双通道输入对定位至关重要（单通道 MAE 恶化 104%） ④ 更强模型 ≠ 更好回归（需匹配任务性质与数据规模）
17/20

## Slide 18
主要贡献与研究局限
Contributions & Limitations
主要贡献
① 数据层面：构建了从原始 CSV → 分段样本的 自动化流程，文件级划分防止数据泄漏
② 任务层面：将泄漏检测拆分为分类 + 回归 两阶段，降低耦合度，提高可解释性
③ 模型层面：1D CNN 基础模型 + Conformer 结构对比，分析不同建模方式的适用边界
④ 实验层面：多层级评测 + 传统基线 + 消融实验，避免单一指标误导结论
当前局限
① 数据规模有限：工况覆盖不足，距离档位 分布不均衡（-1 m 仅 23 样本）
② 回归误差仍大：P95 误差 4.99 m，部分 距离容差命中率低于 10%
③ 深度模型未全面领先：SVM 在回归任务 上 MAE 低于 1D CNN（1.51 vs 1.90）
④ 文件级聚合策略简单：回归中简单平均 反而可能增大误差
⑤ 未解决在线漂移：跨工况泛化、传感器 老化和环境变化有待验证
18/20

## Slide 19
结论与展望
Conclusion & Future Work
全文总结
1. 验证了两阶段框架的可行性：Stage2 分类 + Stage1 回归，任务拆解清晰，模块可独立优化
2. 分类任务表现成熟：CNN 文件级 Acc 97.8%，Conformer 达到文件级 100%，具备工程可用性
3. 距离回归初步验证：CNN 片段级 MAE 1.90 m，证明双通道原始波形中包含可学习的距离信息
4. 双通道输入是定位基础：消融实验证实单通道退化严重（MAE +104%），通道间差异 = 定位关键
5. 深度模型 ≠ 全面更优：SVM 在回归任务上领先，提醒模型选择需匹配任务性质与数据规模
后续工作展望
数据扩充
补充多工况、多距离档位数据 跨压力/流量/管径实验验证
模型改进
距离感知损失、时频特征融合 不确定性估计、轻量化部署
评测升级
跨批次/跨工况严格测试 在线增量学习与漂移检测
19/20

## Slide 20
感谢各位老师批评指正
基于双通道时序信号的两阶段管道泄漏检测与定位方法
答辩人：孟达 | 天津大学建筑工程学院 | 船舶与海洋工程
导师：顾鹏 讲师
欢迎提问 · Q & A